OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Zakup wyposażenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 
w Woli Rębkowskiej – część I”

| Garwolin, dnia 09.06.2013 r. |
| --- |
| Zamawiający: | SANA Sp. z o.o. |
| Tytuł Projektu: | „Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANA oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez inwestycję w rozbudowę przedsiębiorstwa i zakup nowoczesnego wyposażenia” |
| Przedmiot zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 60 szt. nowych łóżek rehabilitacyjnych, w tym: - łóżka rehabilitacyjne trzysegmentowe - 10 szt, - łóżka rehabilitacyjne dwusegmentowe - 20 szt, - łóżka rehabilitacyjne czterosegmentowe - 10 szt, - łóżka rehabilitacyjne czterosegmentowe drewniane - 20 szt. Szczegółowa specyfikacja techniczna łóżek została przedstawiona w poniższym Załączniku Nr 1 do ogłoszenia. |
| Kryterium oceny: | 100 % cena |
| Miejsce składania ofert: | SANA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49J 08-400 Garwolin |
| Forma złożenia ofert: | Oferty należy składać osobiście lub listownie lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego lub mailem na adres: karen06@tlen.pl |
| Termin złożenia ofert: | Do dnia 15.08.2013 r. do godziny 18.00 |
| Mirosław Frelik V-ce Prezes …………………………….. ( podpis Zamawiającego) |

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia

- Łóżko rehabilitacyjne dwusegmentowe

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita:880 mm (± 5 mm ) | TAK podać |  |
| 2. | Długość całkowita: 2100mm (± 5 mm ) | TAK podać |  |
| 3. | Wysokość leża od podłogi: 550 mm (± 5 mm ) | TAK podać |  |
| 4. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 4x4cm pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
| 5. | Leże łóżka dwusegmentowe | TAK |  |
| 6. | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym | TAK |  |
| 7. | Siatka w leżu montowana na stałe oczka siatek o wymiarach 6x12 cm z pręta fi 6mm | TAK |  |
| 8. | Ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą mechanizmy grzebieniowego do 70° (±5°) | TAK podać |  |
| 9. | Ręczna regulacja sekcji nóg za pomocą mechanizmy zapadkowego w zakresie do 25° (± 5 °) | TAK |  |
| 11. | Łóżko wyposażone w 4 koła na łóżyskach tocznych o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu | TAK |  |
| 12. | Lakierowane szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża | TAK |  |
| 13. | Wypełnienie szczytów łóżka wykonane z laminatu kolor do uzgodnienia | TAK |  |
| 14. | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe | TAK |  |
| 16. | Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, wieszaków na kaczkę i basen, poręczy bocznych | TAK |  |
| 17 | Deklaracja zgodności Zgłoszenie do Urzędu Rejestrowego Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 18 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 17. | Elementy wyposażenia łóżka: 1 - materac przeciwodleżynowy w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paro przepuszczalnej, zapinany na zamek, dostosowany do wymiarów leża łóżka 2- kpl. Poręczy bocznych metalowych malowanych proszkowo mocowany do boku ramy leża składane (zgodne normą EN 60601-2-52) 3- wysięgnik ręki z podwieszką 4 – statyw kroplówki z dwoma haczykami z regulacją wysokości – górna część pokryta powłoką chromową | TAK |  |
| 18. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

- Łóżko rehabilitacyjne trzysegmentowe

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGAN Y | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita:880 mm (± 5 mm ) | TAK podać |  |
| 2. | Długość całkowita: 2100mm (± 5 mm ) | TAK podać |  |
| 3. | Wysokość leża od podłogi: 550 mm (± 5 mm ) | TAK podać |  |
| 4. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 4x4cm pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
| 5. | Leże łózka trzysegmentowe z czego dwa segmenty ruchome | TAK |  |
| 6. | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym | TAK |  |
| 7. | Siatka w leżu montowana na stałe oczka siatek o wymiarach 6x12 cm z pręta fi 6mm | TAK |  |
| 8. | Płynna ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 70° (±5°) | TAK podać |  |
| 9. | Płynna ręczna regulacja sekcji uda za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 40° (± 5 °) | TAK |  |
| 10. | Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
| 11. | Łóżko wyposażone w 4 koła na łóżyskach tocznych o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu | TAK |  |
| 12. | Lakierowane szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 13. | Wypełnienie szczytów łóżka wykonane z laminatu kolor do uzgodnienia | TAK |  |
| 14. | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe oraz listwa wzdłuż ramy leża | TAK |  |
| 16. | Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, wieszaków na kaczkę i basen, poręczy bocznych | TAK |  |
| 17 | Deklaracja zgodności Zgłoszenie do Urzędu Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 18 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 17. | Elementy wyposażenia łóżka: 1 - materac przeciwodleżynowy w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paro przepuszczalnej, zapinany na zamek, dostosowany do wymiarów leża łóżka 2- kpl. Poręczy bocznych metalowych malowanych proszkowo mocowany do boku ramy leża składane (zgodne normą EN 60601-2-52) 3- wysięgnik ręki z podwieszką 4 – statyw kroplówki z dwoma haczykami z regulacją wysokości – górna część pokryta powłoką chromową | TAK |  |
| 18. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

- Łóżko rehabilitacyjne czterosegmentowe

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGAN Y | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita:880 mm (± 5 mm ) | TAK podać |  |
| 2. | Długość całkowita: 2100mm (± 5 mm ) | TAK podać |  |
| 3. | Wysokość leża od podłogi: 550 mm (± 5 mm ) | TAK podać |  |
| 4. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 4x4cm pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
| 5. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  |
| 6. | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym | TAK |  |
| 7. | Siatka w leżu montowana na stałe oczka siatek o wymiarach 6x12 cm z pręta fi 6mm | TAK |  |
| 8. | Płynna ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 70° (±5°) | TAK podać |  |
| 9. | Płynna ręczna regulacja sekcji uda za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 40° (± 5 °) | TAK |  |
| 10. | Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
| 11. | Łóżko wyposażone w 4 koła na łóżyskach tocznych o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu | TAK |  |
| 12. | Lakierowane szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 13. | Wypełnienie szczytów łóżka wykonane z laminatu kolor do uzgodnienia | TAK |  |
| 14. | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe oraz listwa wzdłuż ramy leża | TAK |  |
| 16. | Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, wieszaków na kaczkę i basen, poręczy bocznych | TAK |  |
| 17 | Deklaracja zgodności Zgłoszenie do Urzędu Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 18 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 19 | Elementy wyposażenia łóżka: 1 - materac przeciwodleżynowy w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paro przepuszczalnej, zapinany na zamek, dostosowany do wymiarów leża łóżka 2- kpl. Poręczy bocznych metalowych malowanych proszkowo mocowany do boku ramy leża składane (zgodne normą EN 60601-2-52) 3- wysięgnik ręki z podwieszką 4 – statyw kroplówki z dwoma haczykami z regulacją wysokości – górna część pokryta powłoką chromową | TAK |  |
| 20. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

- Łóżko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej

| LP | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja łóżka wykonana z profile stalowych 50 x 20 mm malowanych proszkowo (rama nie dzielona) | TAK |  |
| 2. | Leże łóżka czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym | TAK |  |
| 3. | Obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi zakończonymi osłonami (kapy) poruszającymi się w ceowniku aluminiowym półzamkniętym o wymiarach 20x20 mm | TAK |  |
| 4. | Szczyt łóżka w formie skrzyni , przód i tył płyta laminowana , słupki oraz krawędź górna z drewna bukowego | TAK |  |
| 5. | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelendurga regulowana elektrycznie 0-25o | TAK podać |  |
| 6. | Indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych o średnicy min. 125mm | TAK podać |  |
| 7. | W leżu sprężynujące listwy lamelowe wzmocnione w części środkowej | TAK |  |
| 8. | Długość całkowita 2140mm±5mm | TAK podać |  |
| 9. | Szerokość całkowita 950mm±5mm | TAK podać |  |
| 10. | Długość leża 2020mm±5mm | TAK podać |  |
| 11. | Szerokość leża 790mm ±5mm | TAK podać |  |
| 12. | Kąt odchylenia oparcia pleców 0o70o regulowane elektrycznie Kąt odchylenia segmentu uda 0-40o regulowane elektrycznie | TAK podać |  |
| 13. | Regulacja kąta ramki podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego a przesuw wzdłużny systemem rolkowym | TAK |  |
| 14. | Regulacja wysokości leża 400-800mm ±5mm | TAK podać |  |
| 15. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 16. | Deklaracja CE | TAK |  |
| 17. | Elementy wyposażenia łóżka: 1 - materac przeciwodleżynowy pneumatyczny zmiennosciśnieniowy, dostosowany do wymiarów leża łóżka 3- wysięgnik ręki z podwieszką 4 – statyw kroplówki z dwoma haczykami z regulacją wysokości – górna część pokryta powłoką chromową | TAK |  |
| 18. | Zgłoszenie do Urzędu Wyrobów Medycznych | TAK |  |